## Slide 1
成本来源 / COST ORIGIN
01
每个新的绘制结构都会生成一份完整VS/FS
TGFX AOT
01 / 28
图片纹理
颜色矩阵
透明度阈值
完整 FS 源码
普通 SrcOver 由固定功能混合完成，不进入 FS
源码按固定顺序拼接
emitAndInstallGeoProc(&color, &coverage);
emitAndInstallFragProcessors(&color, &coverage);
emitAndInstallXferProc(color, coverage);
生成的 FS（节选）
vec4 color = texture(TextureSampler_0, coord);
color = uColorMatrix * color + uColorBias;
if (color.a < uThreshold) { discard; }
fragColor = color;
矩阵与阈值是 uniform：数值变化时源码逐字节不变。
结构决定源码；颜色矩阵和阈值数值只作为运行时参数。
Notes: 源码依据：src/gpu/ProgramBuilder.cpp:41-49 的真实拼接顺序；src/gpu/shaders/glsl/level1/texture_fill.frag 主流程。删减说明：FS 片段为三段流程的示意节选，真实文件还含 subset clamp、coverage 与 XP 阶段；正文省略 GeometryProcessor/FragmentProcessor/XferProcessor 类名。适用边界：普通 SrcOver 落入 attachment 固定功能混合，emitAndInstallXferProc 不等于所有混合都在 shader 内计算。

## Slide 2
成本来源 / COST ORIGIN
02
参数变化不会生成Shader，接口变化会
TGFX AOT
02 / 28
仅参数变化 → Shader 不变
Matrix 数值
Threshold 数值
AlphaOnly 开关
if (AlphaOnly != 0) {
color = vec4(color.r);
}
纯 fragment 数学折叠为 uniform 分支：同一份 Shader 覆盖两种取值，运行时只更新 uniform。
增加设备遮罩 → 新的 FS
资源接口多一个 sampler
layout(set = 1, binding = 0)
uniform sampler2D TextureSampler_0;
layout(set = 1, binding = 1)
uniform sampler2D MaskTextureSampler;
sampler 数量与绑定布局属于编译期接口，无法用 uniform 表达：必须生成另一份 Shader。
首次成本来自结构与资源接口变化，不来自颜色参数数值。
Notes: 源码依据：src/gpu/shaders/glsl/level1/texture_fill.frag:35-46（TextureSampler_0 与 HAS_DEVICE_MASK 下的 MaskTextureSampler）、:61-65（AlphaOnly uniform 分支）；src/gpu/shaders/level1/TextureFillShader.h:41-42 说明 AlphaOnly/HasRgbaaa 折叠为运行时 uniform。删减说明：左右各取一个代表性差异，未列出全部维度。适用边界：只讨论 FS 侧；VS 同理按 varying/属性接口划分。

## Slide 3
成本来源 / COST ORIGIN
03
生成源码后还要完成后端编译和Pipeline创建
TGFX AOT
03 / 28
VS/FS 源码
Backend 编译
Shader Module
Pipeline
Draw
Pipeline 状态组成
Shader Module
附件格式
混合状态
采样数
深度模板
顶点布局
后端 | Shader 侧工作 | Pipeline 侧工作
OpenGL | 驱动编译 VS/FS 源码 | 链接 GL Program（状态在绘制时绑定）
Vulkan | 创建 VkShaderModule | 创建 VkPipeline（状态全部冻结）
Metal | 取得 MTLFunction | 创建 MTLRenderPipelineState
WebGPU | 创建 GPUShaderModule | 创建 GPURenderPipeline
Shader 只是 Pipeline 的一个输入；Pipeline 仍是按绘制状态组装的运行时对象。
Notes: 源码依据：src/gpu/ProgramInfo.cpp:151-175 的 key 组成（blendMode、format、sampleCount、depthStencil 等即 Pipeline 状态）；各后端 src/gpu/opengl、vulkan、metal、webgpu 的 Program/Pipeline 创建代码。删减说明：每后端只保留一句代表性工作。适用边界：OpenGL 无独立 Pipeline 对象，其等价成本是 driver 编译与链接。

## Slide 4
成本来源 / COST ORIGIN
04
缓存只能解决重复创建，不能解决首次创建
TGFX AOT
04 / 28
输入变化 | 缓存键 | 结果 | 首次成本
Matrix / Threshold 数值变化 | 不变 | 命中 | 无
sampleCount 1 → 4 | 改变 | 未命中 | 编译 + 组装
增加 DeviceMask | 改变 | 未命中 | 生成源码 + 编译 + 组装
键同时包含结构、资源接口与关键绘制状态；参数数值不进入键
key.write(static_cast<uint32_t>(renderTarget->sampleCount()));
auto program = globalCache->findProgram(programKey);
未命中时缓存无事可做：它记录的是“已经见过”，回答不了“第一次见到”。
缓存消除重复成本；首次成本只能前移，不能靠缓存。
Notes: 源码依据：src/gpu/ProgramInfo.cpp:161-173（blendMode/format/sampleCount/depthStencil 写入键）、:181-182（buildProgramKey + findProgram）；src/gpu/GlobalCache.cpp:74。删减说明：键字段只展开 sampleCount 一行作代表。适用边界：uniform 值通常不形成新键，但改变资源接口或绘制状态必然换键。

## Slide 5
边界 / THE BOUNDARY
05
运行时组合开放，构建期资产必须有限
TGFX AOT
05 / 28
公开 API 可组合出无界绘制结构
运行缓存只能覆盖已经见过的组合
构建期只能准备有限份 Shader
由谁定义这个有限范围
AOT 的关键不是提前编译，而是定义有限且可覆盖的候选集合。
Notes: 大纲依据：docs/tgfx-aot-presentation-v2.md 第 5 节。删减说明：漏斗为逻辑收窄示意，不对应具体数字。适用边界：本页只提出归属问题，回答在第 06-10 页的行业对照与第 11 页起的 TGFX 方案中展开。

## Slide 6
行业对照 / INDUSTRY
06
预编译范围必须由掌握完整信息的一方提供
TGFX AOT
06 / 28
定义候选范围需要的信息 | 通常由谁掌握
全部支持的运算种类和实现 | 库 / 引擎的实现者
实际会用到哪些组合 | 调用方或项目
资产清单与目标平台集合 | 项目构建流程
统一的构建入口与产出分发 | 引擎或项目的构建系统
四者缺一会发生什么
缺使用信息 → 范围溢出：编译大量永远用不到的版本
缺算法信息 → 范围缺失：运行时遇到清单外组合
信息齐备 → 范围有限且可覆盖
没有完整信息的一方，给出的清单必然溢出或缺失。
Notes: 本页为第 07-10 页的总纲：Flutter（引擎掌握算法+使用）、Graphite（调用方掌握使用并申报）、Unreal（项目掌握资产与平台）、TGFX（只有库内信息）。删减说明：信息要素归纳为四项。适用边界：判断标准是“谁同时掌握算法与使用”，不评价各方案优劣。

## Slide 7
行业对照 / INDUSTRY
07
Flutter由引擎集中维护有限的Shader能力
TGFX AOT
07 / 28
引擎自绘全栈，绘制能力由引擎收敛
算法与全部用法都在引擎内部可见
构建期枚举并编译有限 Shader 集合
运行时零着色器编译
成立前提与代价
前提：引擎同时拥有算法实现与全部调用点。
代价：以收窄公开绘制能力换取有限性，新增能力必须先进引擎。
Flutter 选择删除运行时着色器编译路径，正是建立在这个前提之上。
固定快照：16 个 .vert + 47 个 .frag + 5 个共享 .glsl = 63 个 Shader stage 源文件
这是 Shader stage 源文件数，不是 Pipeline 数；Pipeline 仍需结合后端与绘制状态在运行时组装。
集中维护有效，因为引擎有权收窄能力；库没有这个权力。
Notes: 外部依据：Flutter Impeller 的设计方向（构建期离线编译全部着色器、删除运行时编译路径），属公开资料；63 个 stage 源文件为审查确认的固定快照计数，是 Shader 源文件数而非 Pipeline 数。删减说明：不展开 Impeller 的具体分层，只保留与 TGFX 可对照的因果链。适用边界：结论仅用于对照“谁掌握信息”，不代表 TGFX 可复制该前提。

## Slide 8
行业对照 / INDUSTRY
08
Graphite由调用方申报需要预编译的候选组合
TGFX AOT
08 / 28
调用方用公开 API 申报自己的用法
graphite::PaintOptions options;
options.setShaders({ gradient, imageShader });
options.setBlendModes({ BlendMode::kSrcOver });
graphite::Precompile(recorder, options, drawTypes);
调用方枚举自己的组合
引擎在预编译窗口构建
运行时直接命中
职责划分
引擎：提供算法实现与预编译机制。
调用方：掌握自己的用法，负责把候选组合喂给引擎。
范围的完整性来自调用方，不来自引擎。
前提：调用方能够且愿意枚举自己的用法
申报制把“谁知道会用到什么”显式交给调用方回答。
Notes: 外部依据：Skia Graphite 的 Precompile 公开 API（PaintOptions + Precompile 入口），代码为真实 API 的最小调用形态，参数列表有删减。适用边界：申报依赖调用方配合；下游不维护清单时该机制无输入。

## Slide 9
行业对照 / INDUSTRY
09
Unreal依靠项目上下文分别准备Shader和Pipeline状态
TGFX AOT
09 / 28
Shader 层：项目 Cook
材质图 × 目标平台 × 渲染特性开关
→ 在项目构建期生成 Shader Library
清单来源：项目资产与构建设置
产出随项目打包分发
Pipeline 层：状态缓存
运行/采集阶段记录 Pipeline 状态
→ 预热创建，绑定具体渲染目标
清单来源：同一项目的真实绘制记录
与 Shader Library 互补，不互相替代
TGFX 借鉴的是“有限开关生成 Shader 版本 + Shader/Pipeline 分层”，不照搬 Material Cook 和 PSO 枚举
“项目”这一资产边界是两层清单共同的来源；库看不到项目资产。
Notes: 外部依据：Unreal 的 Shader Library（Cook 阶段产出）与 PSO Cache（采集+预热）机制，属公开资料。删减说明：两层各保留清单来源与产出，不展开材质系统细节。适用边界：方案成立依赖项目上下文完整可见，与库形态不兼容。

## Slide 10
行业对照 / INDUSTRY
10
TGFX无法依赖外部清单，只能在库内定义预编译范围
TGFX AOT
10 / 28
外部清单来源 | 成立前提 | TGFX 是否具备
引擎固定能力（Flutter） | 引擎有权删减对外绘制能力 | 不具备：TGFX 不能收窄公开 API
调用方申报（Graphite） | 调用方能枚举预计使用的组合 | 不具备：下游不提供组合清单
项目资产 Cook（Unreal） | 构建时能看到项目资产 | 不具备：库构建时没有项目上下文
库内规则 | TGFX 自己定义支持的运算和接口取值 | 唯一可行
排除之后剩下的唯一来源
库内规则：TGFX 预先定义支持哪些 Shader 算法、每个接口开关有哪些取值，构建期枚举生成候选版本
最小例子：HAS_XP 3 种目标读取 × HAS_DEVICE_MASK 0/1 → 最多 6 个候选 FS 接口
外部清单全部不可得，候选版本只能由库内规则枚举给出。
Notes: 大纲依据：docs/tgfx-aot-presentation-v2.md 第 5 节候选方式表；项目约束见 feedback：下游不改库且 API 参数无界，闭包必须在库内完成。删减说明：三种外部来源各压缩为一个不成立的前提。适用边界：规则必须同时满足有限与可覆盖，这是第 11-19 页的主题。

## Slide 11
TGFX 分层 / LAYERING
11
TGFX将算法代码、资源接口和运行时参数分层处理
TGFX AOT
11 / 28
固定算法代码
构建期确定的源码文本
运算种类与执行顺序
例：采样 → 矩阵 → 阈值
算法顺序在构建期固定（第 01 页）
资源接口
sampler 数量与 binding 布局
目标读取方式
例：有无设备遮罩
接口变化才生成新 Shader（第 02 页）
运行时参数
矩阵、阈值、AlphaOnly
纹理对象
运行时更新，不换版本
参数变化不生成 Shader（第 02 页）
最小 GLSL 证明：三层共存于同一份 Shader
#if HAS_DEVICE_MASK
uniform sampler2D MaskTextureSampler;
#endif
vec4 color = texture(TextureSampler_0, coord);
if (AlphaOnly != 0) color = vec4(color.r);
#if 编译期分支 = 资源接口（静态）
texture 采样行 = 固定算法代码
AlphaOnly 分支 = 运行时参数（uniform）
资源接口决定静态版本；算法代码决定 Shader 归属；参数值留在运行时。
Notes: 源码依据：src/gpu/shaders/glsl/level1/texture_fill.frag:35-46（HAS_DEVICE_MASK 编译期分支与 MaskTextureSampler 声明）、:61-65（AlphaOnly 运行时 uniform 分支）；src/gpu/shaders/level1/TextureFillShader.h:37-52。删减说明：GLSL 为原文件节选，只保留同时证明三层共存的代表性行。适用边界：分层按“是否改变静态版本”划分，不是按数据类型划分。

## Slide 12
TGFX 分层 / LAYERING
12
一个Shader的静态版本由源码和接口取值共同决定
TGFX AOT
12 / 28
静态维度的真实声明（TextureFillShader 源码原文）
static PermutationDomain domain() {
return PermutationDomain({
PermutationInt("HAS_XP", 3),
PermutationBool("HAS_DEVICE_MASK"),
});
}
维度只含接口开关，且每个开关取值有限、可数。
3 × 2 = 6
个候选 FS 接口（3 种目标读取 × 遮罩 0/1）
VS 接口不变 → 只有 1 个版本
AlphaOnly、ColorMatrix、Threshold 不在静态维度中：它们是运行时 uniform，不参与版本划分
枚举结果：逐项展开，无手工列表
FS v0
FS v1
FS v2
FS v3
FS v4
FS v5
+
VS 仅 1 个版本
开发者声明开关与源码，不手写最终构建清单。
Notes: 源码依据：src/gpu/shaders/level1/TextureFillShader.h:47-52（domain() 声明原文：HAS_XP 3 值 × HAS_DEVICE_MASK 2 值）、:37-45（AlphaOnly/HasRgbaaa 折叠为运行时 uniform，ColorMatrix/Threshold 同为运行时数据）；VS 侧接口不随这两个开关变化。删减说明：右侧只展开 FS 的乘法；高亮的 FS v3 对应第 19 页 Mask=1, XP=0 → v=3 的例子，版本号编码与查找细节见第 19 页。适用边界：声明给出候选上界，真实编译范围由第 17 页的可达性筛选决定。

## Slide 13
TGFX 分层 / LAYERING
13
Program、单阶段资产和Pipeline具有不同复用范围
TGFX AOT
13 / 28
对象 | 身份的键 | 创建时机 | 能否随包分发
Stage 资产（VS/FS 二进制） | shader 名 + 单 Stage 取值 + 后端 profile | 构建期产物 | 可以
Program（GPU 程序对象） | 结构 + 资源接口 + 关键绘制状态 | 运行时创建并缓存 | 不能
Pipeline（渲染管线对象） | 附件格式 / 采样数 / 混合 / 深度模板 | 运行时按绘制状态组装 | 不能
VS 与 FS 是分开的资产：同一 FS 可服务多个 VS，复用以 Stage 为粒度。
可分发的是 Stage 资产；Program 与 Pipeline 永远留在运行时
三者的键、时机与生命周期不同，复用范围不能混为一谈。
Notes: 源码依据：src/gpu/ProgramInfo.cpp:151-175（Program 键的完整组成）；构建产物 cmake-build-debug-metal/generated/shaders/shader_build_report.json 中 artifactProfiles 以 VS/FS 分开计数（101/274 逻辑、78/250 去重）。删减说明：Stage 键压缩为一行文字。适用边界：OpenGL 无独立 Pipeline 对象，其“Pipeline”指等价的绘制时状态绑定。

## Slide 14
TGFX 分层 / LAYERING
14
算法代码或资源接口变化才需要新的静态版本
TGFX AOT
14 / 28
资源接口变化 → 新静态版本
#if HAS_DEVICE_MASK
layout(set = 1, binding = 1)
uniform sampler2D MaskTextureSampler;
#endif
编译期分支改变 sampler 绑定布局，两个取值对应两份真实 FS。
纯参数变化 → 同一版本
if (AlphaOnly != 0) {
color = vec4(color.r);
}
uniform 分支不改资源接口，两个取值共享同一份 FS，运行时只改 uniform。
判据：是否改变资源绑定，而不是“代码看起来不同”
版本划分的唯一判据是算法结构与资源绑定，不是行为差异本身。
Notes: 源码依据：src/gpu/shaders/glsl/level1/texture_fill.frag:37-46（HAS_DEVICE_MASK 编译期维度）、:61-65（AlphaOnly 运行时分支）；src/gpu/shaders/level1/TextureFillShader.h:41-42。删减说明：两段 GLSL 为原文件节选。适用边界：纯 fragment 数学才可折叠为 uniform；改绑定布局或顶点接口的差异不能折叠。

## Slide 15
TGFX 分层 / LAYERING
15
全功能Shader会扩大资源接口、分支和验证范围
TGFX AOT
15 / 28
全功能单 Shader
资源接口：所有可能 sampler 的并集
分支：全部路径堆叠在一份源码里
验证：组合数随特性乘法膨胀
结果：任何一个特性变化都牵动整份资产
接口、分支、验证同时被放大
按维度拆分的有限版本
资源接口：按维度声明，只有用到的 sampler
分支：每个版本只含自己的路径
验证：按版本独立对比与回归
结果：单个维度变化只影响自己的版本族
版本数受控 = 维度独立 × 取值有限
全库声明候选 4164 个，规模见后文。
拒绝全功能 Shader，是为了让接口、分支与验证都可逐一掌控。
Notes: 设计依据：src/gpu/shaders/level1/ 下每个 shader 声明自己的有限维度（如 TextureFillShader.h:43-53），而非合并为单一全能 FS；变体体积分析见项目记录（混合表等逻辑体积来源）。删减说明：以对照形式陈述，不展开具体 shader。适用边界：拆分的前提是维度相互独立且取值有限；维度之间耦合会重新引入乘法膨胀。

## Slide 16
闭环 / BUILD-RUNTIME LOOP
16
构建期按开关枚举并编译，写入各后端Bundle
TGFX AOT
16 / 28
声明开关
逐项枚举
注入宏
同一份 GLSL
分后端编译
Bundle
以 TextureFillShader 为例：同一份 GLSL 源，注入 6 组宏
// 源码唯一：level1/texture_fill.frag
-DHAS_XP=0 -DHAS_DEVICE_MASK=0
-DHAS_XP=0 -DHAS_DEVICE_MASK=1
-DHAS_XP=1 -DHAS_DEVICE_MASK=0
-DHAS_XP=1 -DHAS_DEVICE_MASK=1
-DHAS_XP=2 -DHAS_DEVICE_MASK=0
-DHAS_XP=2 -DHAS_DEVICE_MASK=1
VS 接口不变
1 个版本
FS 接口 6 种取值组合
6 个版本
每个版本按各后端 profile 分别编译一次。
全库当前 30 种算法模板 · 308 个可达版本 · 328 个唯一 Stage 二进制（Metal 2026-08-19 快照）
同一份源码按开关展开为有限版本；分后端编译全部在构建期完成并写入 Bundle。
Notes: 源码依据：构建管线按 domain() 声明逐项枚举并注入宏，同一份 GLSL 分后端编译；数据来自 cmake-build-debug-metal/generated/shaders/shader_build_report.json（30 个模板、compiledCount 合计 308、unique 合计 328，Metal 2026-08-19 本地快照）。删减说明：流程压缩为六个节点；宏组合只列 TextureFillShader 一例，可达性筛选的逐 shader 数字见第 17 页。适用边界：308/328 为 Metal 快照，其他后端同规则、不同 profile，数值不同。

## Slide 17
闭环 / BUILD-RUNTIME LOOP
17
Build只编译支持规则能够产生的Shader版本
TGFX AOT
17 / 28
可达性筛选的真实数字（Metal，2026-08-19 本地快照）
Shader | 声明候选 | 实际编译 | 被排除的组合
PerlinNoiseFillShader | 12 | 6 | 规则永远不会产生的搭配
AtlasTextFillShader | 48 | 12 | 同上
NonAARRectFillShader | 192 | 18 | 同上
全库合计 | 4164 | 308 | 约 93% 的候选不可达
“可达”由运行时同一份支持规则判定：规则在绘制时产生不了的组合，构建期就不编译。
编译清单的唯一作者是规则，不是人工维护的列表
构建期与运行时用同一规则说话，清单之外即不可达。
Notes: 数据来源：cmake-build-debug-metal/generated/shaders/shader_build_report.json 逐 shader 的 rawCount 与 compiledCount；规则单一作者见 src/gpu 内 Compose 映射（规则可达集迁移已完成，清单由规则生成）。删减说明：30 个 shader 只列三个代表加合计。适用边界：数字随规则演进变化，仅 Metal 快照；其他后端数值不同。

## Slide 18
闭环 / BUILD-RUNTIME LOOP
18
可达性筛选与内容去重将4164个候选压缩为328个Stage二进制
TGFX AOT
18 / 28
4164
声明候选
每个开关只允许几个固定取值，逐项枚举出的组合总数
308
规则可达
支持规则真正能够产生的版本
375
逻辑 Stage
按 VS / FS 分开计数
328
唯一二进制
内容相同的只保留一份
4164 → 308：可达性筛选
308 → 375：拆为独立 Stage
375 → 328：内容去重
口径依次为：声明候选（按维度取值逐项枚举）→ 规则可达（支持规则能产生）→ 逻辑 Stage（VS / FS 分开计数）→ 唯一二进制（内容去重）
数据来源：shader_build_report.json · Metal 后端 · 2026-08-19 本地快照
两级压缩都来自规则本身，不来自手工删减清单。
Notes: 数据来源：cmake-build-debug-metal/generated/shaders/shader_build_report.json（rawCount 合计 4164，compiledCount 合计 308，logical 101+274=375，unique 78+250=328）。删减说明：308 → 375 增大是因为同一版本的 VS/FS 作为独立 Stage 计数。适用边界：数字为 Metal 后端本地快照，其他后端同规则、不同 profile，数值会变；逻辑口径的数字不等于分发体积。

## Slide 19
闭环 / BUILD-RUNTIME LOOP
19
运行时算同一版本号，从Bundle取资产并组装Pipeline
TGFX AOT
19 / 28
BUILD 泳道
规则输入
同一映射
版本号 v
编译
Bundle
RUNTIME 泳道
当前 Draw
提取同类输入
同一映射
版本号 v
查 Bundle
创建 Module
按当前状态
创建 Pipeline
Draw
同一版本号
Mask=1, XP=0 → v=3
首次使用：按版本号取资产，按当前状态组装
auto vh = VertexKey("TextureFillShader", 0, profile);
auto fh = FragmentKey("TextureFillShader", 3, profile);
auto frag = bundle->findFragment(fh);
auto pipeline = gpu->createRenderPipeline(desc);
Bundle 之外仍在运行时
后端编译 / 链接 · 创建 Module · 组装 Pipeline
Bundle 消除源码生成与前端编译，不消除后端编译/链接与 Pipeline 创建。
Notes: 源码依据：src/gpu/shaders/level1/TextureFillShader.h:73-76 的混合进制编码同时服务构建期展开与运行时查找；src/gpu/PermutationMatcher.cpp 的运行时匹配（如 :585-586 的编码后索引）；src/gpu/ProgramInfo.cpp:177-216（findProgram → PrecompiledProgramCreator::CreateProgram）。删减说明：右侧代码为查找与组装的示意形态，压缩了类型与错误处理；两条泳道各合并了中间步骤。适用边界：OpenGL 的“后端编译/链接”指 driver 的 compile+link，Vulkan/Metal/WebGPU 指 module 与 pipeline 对象创建。

## Slide 20
开放组合 / OPEN COMPOSITION
20
公开API可以递归产生开放的颜色结构
TGFX AOT
20 / 28
auto image = Shader::MakeImageShader(picture);
auto tinted = Shader::MakeBlend(BlendMode::kPlus,
image, Shader::MakeColorShader(color));
paint.setShader(Shader::MakeBlend(
BlendMode::kSrcIn, tinted, mask));
公开 API：Shader.h:58 MakeBlend 可任意嵌套
Blend(SrcIn)
Blend(Plus)
Mask
Image
ConstColor
深度与宽度都不受 API 限制
组合无界，但算子种类有限：采样、颜色矩阵、亮度、阈值、色彩空间、常量色、混合。
开放的是组合形状，不是算子集合。
Notes: 源码依据：include/tgfx/core/Shader.h:50-59（MakeImageShader / MakeBlend 公开签名，可递归嵌套）。删减说明：示例为三层嵌套的真实 API 调用，省略错误处理。适用边界：下游不改库且参数无界（项目约束），因此“开放组合”是必须接受的前提，不可通过收窄 API 消除。

## Slide 21
开放组合 / OPEN COMPOSITION
21
运行时组合先转换为可验证的颜色关系图
TGFX AOT
21 / 28
Shader 嵌套树
Blend
ColorMatrix
ConstColor
Texture
颜色关系图
① 几何颜色
② 纹理采样
③ 颜色矩阵
④ 常量色
⑤ 混合（③,④）
可验证的三条性质
节点种类 ∈ 有限算子集
边只表达数据流
无环 → 可拓扑排序求值
图把“任意组合”改写为“有限算子的任意接线”，从而可以逐项检查。
Notes: 源码依据：src/gpu/AOTEffectDecomposer.cpp 的节点种类枚举与图校验（如 IsPointwiseTailOp :144-149 只接受四种一元颜色运算）。删减说明：图为第 20 页示例的关系化表示，省略坐标与几何细节。适用边界：只覆盖逐点颜色运算；含几何依赖或非局部效果的组合不在此转换范围内。

## Slide 22
开放组合 / OPEN COMPOSITION
22
有界分支颜色关系可以作为运行时数据在单Pass内执行
TGFX AOT
22 / 28
分支图（两个纹理输入）
T1 采样
T2 采样
③ 混合(①,②)
④ 颜色矩阵(③)
拓扑是数据，不是代码
同一份 FS 读取的运行时记录
记录 | 运算 | 输入 0 | 输入 1 | 参数
① | Sample | — | — | T1 绑定
② | Sample | — | — | T2 绑定
③ | Blend | ① | ② | Plus
④ | ColorMatrix | ③ | — | 20 个 float
换一种接线 = 换一组记录，Shader 不变。
一个版本服务同预算内的任意拓扑
接线放在 uniform 里，代码只有一份；单 Pass 内完成全部运算。
Notes: 源码依据：src/gpu/processors/AOTPointwiseChainProcessor.h:78-87（拓扑、运算种类、参数全部走 uniform，sampler 索引保持静态）；src/gpu/shaders/level1/PointwiseChainShader.h:25-30。删减说明：记录表为四节点示意，真实记录含更多参数位。适用边界：只覆盖逐点颜色 DAG；运算种类超出有限集合或超出预算时不走此路径。

## Slide 23
开放组合 / OPEN COMPOSITION
23
单Pass的固定预算是16个记录和最多4个纹理输入
TGFX AOT
23 / 28
16
颜色记录上限
每个节点占一条记录；
记录数 ≤ 16 才能单 Pass
4
纹理输入上限
非空资产固定 4 个 sampler 接口；
空链用 0 个的版本
当前路由口径
接受：0 / 1 / 2 / 4 个真实纹理源
拒绝：3 个真实纹理源
1-2 个真实源用占位 sampler 补齐到 4 个接口。
预算是资产的静态形状：超过 16 条记录或不在接受口径内的图，不进入单 Pass 路径。
预算硬边界：16 条记录、最多 4 个纹理输入；超出即改走其他路径。
Notes: 源码依据：src/gpu/processors/AOTPointwiseChainProcessor.h:91（MaxSlots = 16）；src/gpu/PermutationMatcher.cpp:703-707（非空链以四个 sampler 子节点出现，路由接受口径 0/1/2/4 真实源、3 拒绝，幻影补齐见 :115-119 与同文件 padding 逻辑）。删减说明：拒绝原因只保留路由口径，不展开双色彩空间等次级拒绝。适用边界：预算指单 Pass 分支路径；线性长链另有路径（第 24-25 页）。

## Slide 24
开放组合 / OPEN COMPOSITION
24
长线性颜色链采用另一条补充执行路径
TGFX AOT
24 / 28
 | 分支路径（任意有向无环图） | 线性路径（链式长组合）
图形状 | 任意有向无环图（含分支） | 链：每个节点只有一个输入
预算 | ≤16 条记录，≤4 个纹理输入 | 每段 ≤2 个颜色运算，链长不限
执行 | 单 Pass 一次完成 | 按顺序拆成多个 Pass
适用 | 短而宽的组合 | 长而窄的组合
为什么不矛盾
链是图的特例，但长度无界：16 条记录装不下任意长的链。线性路径用另一种预算（每段 ≤2 个运算）换取链长不受限，代价是中间结果要落纹理。两条路径覆盖不同形状，都不在运行时生成代码。
16 记录单 Pass 与 2 运算多 Pass 是互补的两条局部路径，不是同一预算的例外。
Notes: 源码依据：src/gpu/AOTEffectDecomposer.cpp:151-193（线性链拆分，slotCount < 2 即每段最多 2 个颜色运算）、:350（线性路径优先判定）。删减说明：不展开每段的 kernel 细节。适用边界：线性路径只接受一元颜色运算链（颜色矩阵/亮度/阈值/色彩空间），含分支即回到分支路径或拒绝。

## Slide 25
开放组合 / OPEN COMPOSITION
25
线性颜色链按顺序拆分为多个Pass
TGFX AOT
25 / 28
链：Texture → ColorMatrix → Luma → ColorMatrix（4 个节点）
Pass 1
纹理采样 + 颜色矩阵
中间纹理
Pass 2
亮度 + 颜色矩阵
输出
每个 Pass 最多 2 个颜色运算
链节点 | 所在 Pass | 段内序号
Texture（源） | Pass 1 | 源节点，不计运算
ColorMatrix #1 | Pass 1 | 运算 1 / 2
Luma | Pass 2 | 运算 1 / 2
ColorMatrix #2 | Pass 2 | 运算 2 / 2
链更长 → Pass 更多；顺序与结果不变，只是中间值落纹理。
拆分只改变中间结果的存放位置，不改变链的执行语义。
Notes: 源码依据：src/gpu/AOTEffectDecomposer.cpp:167-192（首段含源节点、后续段依赖前一段、每段 slotCount < 2、中间段 materializesOutput）。删减说明：示例为 4 节点链的最小多 Pass 形态。适用边界：拆分仅对一元颜色运算链成立；准备失败仅在迁移期回放，终态不依赖 JIT。

## Slide 26
成本账本 / COST LEDGER
26
AOT前移Shader成本，Multi-pass额外增加GPU工作
TGFX AOT
26 / 28
策略 | 成本发生点 | 首次绘制 | 额外 GPU 工作
运行时编译 | 首次绘制时 | 生成源码 + 编译 + 链接 | 无
AOT 单 Pass | 构建期 | 加载资产 + 组装 Pipeline | 无
AOT 多 Pass | 构建期 | 加载资产 + 组装 Pipeline | 中间纹理 + 多次绘制
中间纹理的实际字节（以 128×128 为例）
128 × 128 × 4 B = 65,536 B ≈ 64 KB / 段
每段一次写入 + 一次读取；N 段 → N-1 张中间纹理
多 Pass 用 GPU 显存与带宽，换取消运行时编译；链越短越省，链越长越贵，但成本可预期。
AOT 把成本前移到构建期；多 Pass 是其中唯一新增 GPU 工作的路径。
Notes: 依据：第 19 页（AOT 后仍有后端编译与 Pipeline 组装）、第 25 页（中间纹理物化）。字节计算：RGBA8 128×128×4 = 65,536 B。删减说明：只算一张中间纹理的稳态占用，不计分配策略与复用。适用边界：多 Pass 仅用于线性长链；单 Pass 路径无此项开销。

## Slide 27
包体收益 / BUNDLE SIZE
27
AOT 的包体收益：分发 3.5 MB Bundle，工具链与静态库留在构建机
TGFX AOT
27 / 28
AOT 把编译工具链从运行时转移到构建机：分发的是 3.5 MB Bundle，而非 19 MB 工具链库或数百 MB 的静态库。
Bundle 体积（分发资产）
resources/shaders/ · 格式 v4 · zstd
后端 | 体积 | 条目数
Metal | 1.14 MB | 101+274=375
Vulkan | 1.77 MB | 101+274=375
OpenGL | 153 KB | 101+274=375
WebGPU | 545 KB | 99+184=283
合计 | 约 3.5 MB | 四后端分发
WebGPU 为 WGSL 文本：未压缩约 8.4 MB，zstd 压缩比约 15:1。
≈ 3.5 MB
四后端合计，随应用分发的全部 Shader 资产。
必须携带的编译工具链库
运行时编译模式下必须分发 · 每后端一份
后端 | libshader-tool-vendor.a
Metal | 19 MB
Vulkan | 19 MB
OpenGL | 19 MB
WebGPU | 19 MB + tint
合计 | 约 76 MB
库内携带 shaderc/glslang、SPIRV-Cross 等编译器；WebGPU 还需额外 tint 工具链（WGSL → 后端 IR）。
≈ 76 MB
四后端工具链库合计，必须随应用分发。
Release 静态库 tgfx.a
构建机产物 · 运行时编译需整体链接分发
后端 | 静态库体积
Metal | 418 MB
Vulkan | 423 MB
OpenGL | 398 MB
WebGPU | 3.5 MB *
* libtgfx_zstd.a 仅为嵌入 Bundle 的 zstd 压缩辅助库；完整 libtgfx 未在当前构建中生成。
数百 MB
完整静态库是构建中间产物，只保留在构建机。
Bundle 是最终分发的资产；工具链库与静态库留在构建机，这是 AOT 的包体收益。
Notes: 数据来源：resources/shaders/ 当前产物（格式 v4，zstd 压缩）：Metal 1.14 MB、Vulkan 1.77 MB、OpenGL 153 KB、WebGPU 545 KB（WGSL 文本未压缩约 8.4 MB，压缩比约 15:1）；条目数 101 VS + 274 FS = 375（WebGPU 99 VS + 184 FS = 283）。工具链库：cmake-build-*/CMakeFiles/shader-tool-vendor.dir/arm64/libshader-tool-vendor.a 各后端均为 19 MB，合计约 76 MB；WebGPU 另需 tint。静态库：cmake-build-* 根目录 tgfx.a，Metal 418 MB、Vulkan 423 MB、OpenGL 398 MB；WebGPU 的 libtgfx_zstd.a 3.5 MB 仅为嵌入 Bundle 的 zstd 压缩辅助库，完整 libtgfx 未在当前构建中生成。删减说明：三列各自只保留大数字与一句注脚，不逐项对比。适用边界：所有数字为当前构建快照，随构建配置与变体集演进变化；静态库体积为 Release 配置产物，分发体积以 Bundle 为准。

## Slide 28
证据门禁 / EVIDENCE GATES
28
测试已定义正确性门禁，但当前版本仍需独立执行记录
TGFX AOT
28 / 28
规则迁移完成
30/30 编译清单由规则生成
生成端验证
WebGPU 532/546，真实 miss = 0
AOT-vs-JIT 门禁
同输入双路径逐像素对比已建成
当前版本独立执行
每个后端单独运行并留存记录
测试源码定义了正确性标准
≠ 当前工作树已执行通过
发布口径：以各后端当次独立执行的记录为准，不以门禁存在代替执行证据。
门禁回答“什么算对”；执行记录回答“这次对不对”，两者不可互相替代。
Notes: 依据：test/src/ShaderPermutationTest.cpp（含 findProgram 双键对比 :891-892）与 AOT-vs-JIT 门禁测试；WebGPU 本地验证链 web/test（npm run test:webgpu），生成端 532/546、真实 miss 0 为 2026-08-25 快照；规则迁移 30/30 为 2026-08-19 项目记录。删减说明：阶梯四级各保留一句。适用边界：所有数字是各自日期的快照；当前工作树是否通过必须当次执行确认。